## Slide 1
技术汇报｜vLLM Ascend · DeepSeek-V4-Flash · 910C
把配置调优变成 可解释的 HBM 容量推荐
面向 max_num_batched_tokens / max_num_seqs 的峰值内存建模、边界搜索与规格推荐
HBM Modeling & Configuration Recommendation

## Slide 2
单看“每 token 约 5 KB”会系统性低估峰值 HBM
单位 KV 成本只是起点；1M 历史块、并发倍增和 prefill 瞬时内存共同决定是否 OOM。
L｜历史长度
历史 KV/state block 随有效上下文增长；并发序列会把历史容量成倍放大。
Q｜批处理 token
max_num_batched_tokens 决定 prefill 激活、瞬态 KV/state 和输入缓冲峰值。
S｜在途序列
max_num_seqs 决定一个 DP engine 同时保留多少条历史；它不能脱离长度单独推荐。
示例：Q=81,920、1M 上下文，即使只有 1 条长序列，规划上界约 92.55 GiB；而可用预算仅 57.60 GiB。
来源：本项目计算器默认配置与 v0.20 KV/BlockPool 模型输出
2

## Slide 3
峰值 HBM 拆成七类来源，并区分实际张量与规划容量
Total HBM = 权重 + KV/state + 激活 + Workspace + Graph + Runtime + 碎片/安全余量
输入
硬件 模型 并行 运行配置
内存组件模型
可解析：权重 / KV 页面 结构估算：激活 / Runtime 需校准：Workspace / Graph
两套容量口径
Actual：physical KV 张量 Planning：替换为 BlockPool planner 容量 Upper：叠加组件不确定性
可行性
预算 上界 余量
实际峰值
physical KV + 非 KV + fragmentation + safety
规划峰值
actual − physical KV + planner KV
方法口径：per logical NPU/die；HBM budget = physical HBM × gpu_memory_utilization
3

## Slide 4
推荐所需输入可归结为四组：硬件、模型、并行与运行场景
01 硬件预算
每个可见 die 的 HBM 容量 gpu_memory_utilization 设备与 vLLM Ascend 版本
02 模型与权重
层数、hidden、attention、MoE、MTP 量化位宽与 safetensors 路径 实测 per-rank 权重覆盖
03 并行切分
DP / TP / PP / EP PCP / DCP 对每 rank token 与 KV 页面影响 DP 复制权重、分散全局并发
04 调度与业务
block_size / max_model_len Q、S 候选集合与目标函数 典型长度和最坏长度场景
JSON 输入 → 可复现计算 → 直接输出 vLLM 启动参数与备选边界
当前内置模型 profile：DeepSeek-V4-Flash；其他模型需补充对应 KV/激活 profile
4

## Slide 5
KV 必须按 vLLM BlockPool 的异构页面、对齐和规划口径计算
一个 global block 不是单一 KV tensor
History KV
长上下文主项
SWA cache
局部窗口页面
C4 state
压缩状态页面
C128 state
对齐后的大状态页
Prefill / MTP transient pages
由 Q 与并行切分驱动的瞬时容量
v0.20 / A3 / block_size=128 / MTP1
3,380,736 B
physical bytes / global block
3,397,376 B
planner bytes / global block
差值 16,640 B / block 会随 global block 数累积；容量判断必须使用 planner 口径。
来源：DeepSeek-V4 技术报告；vLLM Ascend v0.20 BlockPool/KV 结构模型
5

## Slide 6
非 KV 内存决定真正可留给 BlockPool 的空间，不能只算 cache
1M 推荐点的中心规划量分解（GiB / die）
权重 18.28 GiB
可由启动 profile、手工值或 safetensors header 解析；DP 不切分权重。
激活 2.62 GiB
按 mHC、attention、MoE 分支和生命周期重叠建模，可由 profile 校准。
未知 Workspace 先占 2.00 GiB
占位不是芯片常数；上线前需用 CANN kernel query 或峰值差分替换。
权重 18.28 ｜ KV 22.71 ｜ 激活 2.62 ｜ Runtime 0.25 ｜ Workspace 2.00 ｜ 碎片+安全 1.81
Planning 47.67 GiB ｜ Upper 50.40 GiB ｜ 预算 57.60 GiB
示例配置：64 GiB/die，utilization=0.9，DP4/TP4/EP16，Q=16,384，S=2，1M 场景
6
Chart: 
| 权重 | KV planner | 激活 | Runtime | Workspace占位 | 碎片+安全
GiB | 18.28 | 22.71 | 2.62 | 0.25 | 2 | 1.81

## Slide 7
推荐算法不是寻找“最大值”，而是在安全边界内平衡 Q 与 S
1 枚举候选
遍历 Q × S × context_len；拒绝 Q < S 的无效组合。
2 计算峰值
复用六类组件模型，计算 physical、planning 与 upper 三种口径。
3 安全筛选
Planning upper + minimum headroom ≤ HBM × utilization
4 目标评分
对 Q、S 做对数归一化；支持 balanced、prefill 和 concurrency。
score = 100 × [ wQ · norm(Q) + wS · norm(S) ]
默认 balanced：wQ = wS = 0.5。分数表达配置偏好，不替代真实 TTFT / TPOT / 吞吐压测。
输出同时给出全场景统一推荐、各场景独立推荐、Top-K 备选和双向 frontier
7

## Slide 8
同一块 64 GiB HBM，对 1M 与 32K 请求给出截然不同的并发上限
Q 在两个场景均为 16,384；真正拉开配置的是每个 DP engine 可同时保留的历史序列数。
1M 最坏长度
Q 16,384 / S 2
Planning upper 50.40 GiB Fit-basis headroom 7.20 GiB
32K 典型长度
Q 16,384 / S 32
Planning upper 50.19 GiB Fit-basis headroom 7.41 GiB
一套服务同时覆盖两种长度时：统一推荐由 1M 场景限制为 Q=16,384、S=2；拆分服务池才能释放 32K 的并发能力。
场景假设：一个 DP engine 上全部 S 条序列同时达到该 context_len；这是保守的无抢占容量语义
8

## Slide 9
模型把不可部署的 Q=81,920 收敛到可验证的安全区间
1M 场景规划上界对比（GiB / die）
关键结论
Q=81,920 时，即使仅 1 条 1M 长序列，上界也达到 92.55 GiB。
推荐点 Q=16,384、S=2 的上界为 50.40 GiB，在支持 2 条长序列的同时回到预算内。
意义：调小 Q 不是“浪费容量”，而是用瞬时 prefill 空间换取可部署性与历史并发。
比较口径：Q=81,920/S=1 与推荐 Q=16,384/S=2；预算 = 64 × 0.9 = 57.60 GiB
9
Chart: 
| Q81920 / S1 | 推荐 Q16384 / S2 | 可用预算
GiB | 92.55 | 50.4 | 57.6

## Slide 10
Frontier 揭示 Q 与并发可交换，而不是给出一个“神奇常数”
固定 max_num_seqs 时的最大可行 Q
1M 长上下文
S=4 时最大 Q 仅 4,096；S≥8 时候选集中已无可行点。
32K 典型上下文
S=32 时 Q=16,384；S=64 时需将 Q 降至 4,096。
Frontier 让产品规格可以按 TTFT、吞吐和并发 SLA 选择，而不是只输出单点答案。
注：图中 0 表示当前候选集合无可行配置；筛选口径为 planning_upper + 2 GiB minimum headroom
10
Chart: max_num_seqs / DP
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
1M | 16384 | 16384 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0
32K | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 16384 | 16384 | 4096

## Slide 11
技术价值：把配置风险、规格决策和版本演进纳入可审计模型
风险可解释
不再用“剩余 HBM”猜 OOM；每个组件都有来源、上界、余量和 unresolved 标记。
调参更聚焦
先排除明显不可行点，再在 frontier 附近压测，减少盲目遍历配置空间。
规格可复现
相同 JSON 输入得到相同推荐，便于跨机器、模型版本和并行方案对齐容量口径。
模型可演进
权重、activation、non-Torch、Graph、Workspace 均可用实测值覆盖；KV 布局按版本切换。
核心意义：把“单次调参经验”沉淀为可解释、可校准、可比较的容量工程能力。
模型输出用于部署决策与压测选点；它不直接预测网络通信、TTFT、TPOT 或端到端吞吐
11

## Slide 12
用实测校准完成闭环，再把推荐值固化为规格基线
1 结构化首算
输入 HBM、模型参数、切分策略、Q/S 候选与长度分布，生成首版 frontier。
2 节点实测校准
解析实际权重与启动 profile；补齐 CANN workspace、ACL Graph 和 non-Torch。
3 压测与固化
在推荐点及相邻 frontier 点验证 OOM、抢占、TTFT、TPOT 和吞吐，形成规格基线。
分析模型
实测校准
规格发布
最终交付的不只是一个数字，而是“推荐值 + 上界 + 余量 + 备选边界 + 数据来源”。
当前边界：DeepSeek-V4-Flash 内置 profile；未知 Workspace reserve 是保守占位；推荐器不替代真实业务压测。
建议下一步：接入目标 910C 节点启动日志与 CANN workspace 数据，完成模型校准和规格验收
12